## Slide 1
基于 LSTM 的洪水水位预测
融合历史水位、流量与 ERA5 逐小时降雨量
Cedar River at Cedar Rapids, IA · USGS 05464500
预测任务
过去 72 小时 × 3 个特征 → 未来 24 小时水位
数据覆盖：2008-01-01 至 2026-06-09（UTC）
模型：双层 LSTM + Dense 多步直接预测
小时级样本
161,634
连续、无缺失
第 1 小时 R²
0.9964
RMSE 0.1128 ft
第 24 小时 R²
0.9750
RMSE 0.2987 ft
汇报人：康力元 详细技术汇报 · 2026-06-15

## Slide 2
DATA SOURCES
数据来源：USGS 水文观测 + ERA5 再分析降雨
USGS Water Services；Open-Meteo Historical Weather API
06
SOURCE 01
USGS 水文站观测
站点：05464500 · Cedar River at Cedar Rapids, IA
水位参数
00065
Gage height · ft
流量参数
00060
Discharge · ft³/s
原始数据为瞬时观测，按年度分块请求。
按 UTC 解析时间戳，再聚合为小时均值。
原始 JSON 约 102.7 MB，可离线复用。
SOURCE 02
Open-Meteo ERA5 降雨
点位：41.97194549, -91.6671239 · timezone=GMT
时间分辨率
1 h
逐小时累计降水
字段
precipitation_mm
单位 mm
ERA5 为全球再分析数据，适合长时间序列回溯。
按年度下载，并支持断点缓存与指数退避重试。
降雨缓存约 4.0 MB，与水文小时轴严格连接。

## Slide 3
STUDY AREA
研究区域：Cedar Rapids 的 Cedar River
USGS station 05464500
03
位置概况
IOWA
●
Cedar Rapids
示意图：站点位于 Cedar Rapids 市区的 Cedar River 河段
水文站信息
USGS 站点
05464500
Cedar River at Cedar Rapids
降雨
经纬度
41.9719°N
91.6671°W
研究对象：Cedar River 河流水位变化与洪水风险。
Cedar Rapids 曾经历 2008 年等显著洪水事件。
单站点数据开放、时间跨度长，便于复现和模型评估。
历史最高水位 31.12 ft，发生于 2008-06-13。
统一时间基准：UTC

## Slide 4
EXECUTIVE SUMMARY
项目概览：从多源数据到洪水风险等级
USGS、Open-Meteo ERA5、项目模型输出
02
最终数据量
161,634 h
约 18.4 年
输入张量
72 × 3
水位 / 流量 / 降雨
输出向量
24 h
未来逐小时水位
平均 R²
0.9886
24 个预测步平均
核心价值
将水文站观测与再分析降雨按 UTC 小时严格对齐。
通过 72 小时历史窗口学习水位、流量和降雨的滞后响应。
一次性输出未来 24 个水位值，避免递归预测误差累积。
将预测水位映射为 normal / action / minor / moderate / major。
最终结果
短时预测精度高
第 1 小时 MAE 仅 0.077 ft；第 24 小时仍保持 R²≈0.975。
本次 24 小时预报
水位范围 7.828–7.920 ft，低于 10 ft 关注阈值，风险等级为 normal。
数据 → 模型 → 预测 → 风险

## Slide 5
DATASET PROFILE
最终建模数据：161,634 条连续小时记录
data/cedar_rapids_stage_hourly.csv
07
时间覆盖
18.4 年
2008-01 至 2026-06
总记录数
161,634
连续小时数据
有雨小时
19,686
占比 12.18%
历史最高水位
31.12 ft
2008-06-13
字段字典
datetime
UTC 小时时间戳
datetime
stage_ft
水位 / 测站标尺高度
ft
discharge_cfs
河流流量
ft³/s
precipitation_mm
前一小时累计降雨
mm
stage_m
水位换算值
m
降雨小时占比
Chart: 
| 有雨小时 | 无雨小时
小时占比 | 12.18 | 87.82

## Slide 6
FORECAST TASK
预测任务定义：用历史 72 小时预测未来 24 小时
项目配置与训练代码
04
输入 X
时间跨度
过去 72 小时
特征 1
水位 stage_ft
特征 2
流量 discharge_cfs
特征 3
降雨 precipitation_mm
X ∈ R^(72×3)
LSTM 映射
时序编码
提取水位惯性、流量响应、
降雨滞后影响及洪峰演化模式
fθ(X)
非线性时序函数
输出 y
未来 24 小时
h+1, h+2, …, h+24
y ∈ R^24
逐小时水位（ft）
目标：提前识别水位上涨趋势，为短时洪水监测预警提供量化依据。

## Slide 7
WORKFLOW
端到端技术路线：数据、建模、评估与风险输出
项目实现流程
05
1
多源下载
USGS 水位/流量
ERA5 降雨
2
小时对齐
UTC 重采样
按时间连接
3
质量处理
去重、插值
完整性检查
4
样本构造
72h 输入
24h 标签
5
LSTM 训练
归一化
早停优化
6
评估预测
MAE/RMSE/R²
24h 风险
关键设计原则
时间顺序不能打乱
训练集与测试集按时间前后切分，避免未来信息泄漏。
降雨缺测不能当作 0
仅保留水文和降雨共同覆盖时段；中间缺测直接报错。
缩放器只在训练集拟合
MinMaxScaler 不使用测试期极值，保证评估可信。
多步直接输出
Dense(24) 一次预测 24 个时刻，减少递归误差累积。

## Slide 8
DATA QUALITY
数据质量审计：连续、无缺失、无重复
最终小时级数据集检查结果
08
缺失值
0
所有 5 个字段
重复时间戳
0
datetime 唯一
非 1 小时步长
0
时间轴连续
负降雨值
0
已裁剪至 ≥0
原始到最终数据量变化
USGS 小时水文序列
161,663
流量
−24 h
共同覆盖裁剪
−5 h
最终建模数据
161,634
质量控制规则
水位和流量：小时均值后使用线性插值补齐少量缺口。
共同覆盖：inner join，仅保留三类数据同时存在的时刻。
建模前再次 dropna，并按时间顺序保留记录。
完整性优先于数据量

## Slide 9
SEQUENCE CONSTRUCTION
滑动窗口构造：每个样本包含 72 小时历史和 24 小时标签
create_sequences()
11
连续时间序列
stage_ft
discharge_cfs
precipitation_mm
输入窗口：72 h × 3
标签窗口：未来 24 h 水位
总序列样本
161,539
N−72−24+1
训练序列
129,231
前 80%
测试序列
32,308
后 20%
预测方式
Direct
一次输出 24 步

## Slide 10
TRAINING SETUP
训练策略：时间顺序切分、训练集缩放与早停
TensorFlow/Keras training configuration
14
时间顺序切分
训练区间 80%
测试 20%
2008-01
约 2022-10
2026-06
优化器
Adam
learning rate = 0.001
损失函数
MSE
多步水位均方误差
Batch size
128
每批训练序列数
最大轮数
30
EarlyStopping 可提前结束
验证集
15%
从训练序列尾部划分
早停耐心
8
恢复验证损失最佳权重
MinMaxScaler 只在训练期数据上拟合，再用于完整序列转换，避免测试区间统计信息泄漏到模型训练。

## Slide 11
MODEL ARCHITECTURE
模型结构：双层 LSTM 编码 + Dense 多步输出
src/train_lstm.py
13
Input
72 × 3
历史窗口
LSTM
64 units
return_sequences=True
Dropout
0.2
抑制过拟合
LSTM
32 units
序列编码
Dropout
0.2
抑制过拟合
Dense
32 ReLU
非线性映射
Dense
24
未来 24h 水位
层级作用说明
第一层 LSTM
保留 72 个时间步的序列表示，为下一层提供完整时序特征。
第二层 LSTM
压缩整个历史窗口为固定长度状态向量。
Dense(32)
融合水位、流量和降雨形成的抽象特征。
Dense(24)
直接输出 24 个连续预测步，不需要逐小时递归。

## Slide 12
PREDICTION RESULT
测试集预测曲线：整体趋势、峰谷与洪水过程高度吻合
outputs/prediction_plot.png · 第 1 小时预测
15
蓝线：真实值
橙线：预测值
虚线：12 ft 轻度洪水阈值
观察：模型能跟踪长期趋势和多数水位峰值；极端尖峰附近仍可能出现低估或短时偏差。

## Slide 13
EVALUATION METRICS
最终评价指标：预测步长增加，误差平稳上升
outputs/evaluation_metrics.csv
16
第 1 小时 MAE
0.077 ft
约 2.35 cm
第 24 小时 MAE
0.181 ft
约 5.50 cm
第 24 小时 RMSE
0.299 ft
约 9.11 cm
24 步平均 R²
0.9886
整体拟合度高
MAE / RMSE 随预测时距变化
Chart: 预测时距 (h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
MAE (ft) | 0.077189 | 0.067238 | 0.074876 | 0.081047 | 0.086423 | 0.086116 | 0.09919 | 0.091264 | 0.10398 | 0.10181 | 0.10746 | 0.111 | 0.11592 | 0.12159 | 0.12476 | 0.13145 | 0.13491 | 0.14477 | 0.15219 | 0.14855 | 0.1608 | 0.16416 | 0.1682 | 0.18052
RMSE (ft) | 0.11281 | 0.11428 | 0.11934 | 0.12947 | 0.13866 | 0.14394 | 0.15149 | 0.15443 | 0.16424 | 0.16815 | 0.17726 | 0.18578 | 0.19271 | 0.19916 | 0.20705 | 0.21616 | 0.22577 | 0.23416 | 0.24507 | 0.25147 | 0.26353 | 0.2742 | 0.28795 | 0.29874
R² 随预测时距变化
Chart: 预测时距 (h)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
R² | 0.99643 | 0.99633 | 0.996 | 0.99529 | 0.9946 | 0.99418 | 0.99356 | 0.9933 | 0.99243 | 0.99206 | 0.99118 | 0.99031 | 0.98957 | 0.98887 | 0.98797 | 0.98689 | 0.98569 | 0.98461 | 0.98315 | 0.98225 | 0.98051 | 0.9789 | 0.97674 | 0.97496

## Slide 14
24-HOUR FORECAST
最新 24 小时预测：水位约 7.83–7.92 ft，风险正常
outputs/future_forecast.csv；outputs/risk_plot.png
17
预测摘要
最低水位
7.828 ft
2.386 m
最高水位
7.920 ft
2.414 m
风险判断
NORMAL
全部 24 个时刻均低于 10 ft 关注阈值。

## Slide 15
RISK CLASSIFICATION
风险等级划分：把连续预测值转换为可解释预警信号
项目配置 RISK_THRESHOLDS_FT
18
NORMAL
< 10 ft
正常
常规监测
→
ACTION
10–12 ft
关注
提高监测频次
→
MINOR
12–14 ft
轻度洪水
启动初步响应
→
MODERATE
14–16 ft
中度洪水
加强应急调度
→
MAJOR
≥ 16 ft
严重洪水
最高等级响应
→
分类逻辑：对每个未来小时的 pred_stage_ft 逐点判断；也可取 24 小时最高风险作为该预测周期的综合预警等级。

## Slide 16
CONCLUSIONS
结论与当前局限：模型有效，但仍是单站点研究原型
模型结果与项目分析
19
主要结论
成功融合水位、流量与降雨三类小时特征。
构建 161,634 条连续、无缺失的长时间序列。
双层 LSTM 能稳定预测未来 24 小时水位。
第 24 小时 R² 仍达到 0.975，RMSE 为 0.299 ft。
预测结果可直接映射为五级洪水风险信号。
总体判断：已达到课程实验、技术验证和演示汇报要求。
当前局限
降雨为水文站单点值，不能完整表示上游流域面降雨。
未来预测只使用历史特征，未输入未来天气预报降雨。
风险阈值采用示例规则，需要结合官方分级再次核验。
尚未与持久性、ARIMA、GRU、Transformer 等基线比较。
高 R² 受大量平稳水位样本影响，洪峰专项指标仍需补充。
使用场景：研究与辅助决策；不能替代官方洪水预警。

## Slide 17
FUTURE WORK
后续展望与复现路径
项目代码、数据与模型产物
20
流域面降雨
对上游流域布设多个 ERA5/GPM 网格点，按面积或子流域加权。
引入未来降雨
将天气预报降雨作为已知未来协变量，提升涨水提前量。
模型对比
增加持久性、XGBoost、GRU、TCN、Transformer 等基线。
洪峰专项评估
统计洪峰时刻偏差、峰值误差、漏报率和预警提前时间。
不确定性输出
使用分位数损失或模型集成，输出预测区间而非单点值。
系统化部署
拆分训练与推理脚本，定时更新数据并发布 Web 监测界面。
复现命令
python src/download_usgs.py → python src/train_lstm.py
主要产物：小时数据集 · Keras 模型 · 24 步指标 · 测试集预测 · 未来 24 小时预测 · 风险曲线
THANK YOU