## Slide 1
项目16：灾后重建 · 模块4
灾后损失自动评估与三维建模
遥感影像深度学习损毁识别（A线）
与无人机摄影测量三维重建及体积估算（B线）
二〇二六年六月
项目：灾后建筑损毁自动识别与GIS空间化评估
项目：灾后建筑损毁自动识别与GIS空间化评估

## Slide 2
项目背景与评估需求
!
传统方法的痛点
响应慢：依赖人工现场踏勘或专家目视判读
主观性强：不同判读人员标准不一
覆盖有限：难以快速覆盖大范围灾区
地震 · 海啸 · 飓风 · 野火
突发灾害发生后，快速掌握建筑物
受损情况是应急响应与重建的前提
✓
项目评估需求
自动化
从影像直接输出损毁结果，减少人工判读
分级与量化
逐栋定级，统计数量、面积，估算损毁体积
可空间定位
落到真实地理坐标，形成损毁分布图与三维成果
可集成
接入既有GIS系统进行叠加分析

## Slide 3
总体技术路线：A/B双线互补架构
A
A线：遥感影像损毁识别
大范围快速筛查
输入
灾前/灾后高分辨率卫星影像（0.5m GSD）
方法
孪生变化检测网络（ResNet34 + U-Net）
输出
逐栋四级损毁分级 + 损毁面积
空间化
地理配准 -> PostGIS -> Cesium三维地球
→
锁定重灾
B
B线：无人机三维重建
重点建筑精细评估
输入
无人机倾斜/多视影像（含EXIF地理坐标）
方法
OpenDroneMap（SfM + MVS + 网格重建）
输出
三维模型、点云、5cm DSM、正射影像
体积
相对基准面方量法估算损毁体积
广域筛查 -> 锁定重灾建筑 -> 无人机精细三维重建 -> 体积估算与重建决策

## Slide 4
A
数据来源：xBD（xView2）数据集
xBD建筑损毁评估数据集
影像分辨率: ~0.5 m GSD
灾害类型: 地震/海啸/飓风/野火等
损毁标度: 四级：完好/轻微/严重/完全
数据划分与标注栅格化
训练集
2,799对
配对影像
验证集
933对
配对影像
标注特点：双坐标体系
WKT多边形 -> 定位掩膜+损毁掩膜
xy（像素）+ lng_lat（地理）
定位掩膜
建筑/背景二分类（来自灾前标注）
损毁掩膜
0~4级损毁像素级监督（来自灾后标注）

## Slide 5
A
A线方法：孪生变化检测网络
网络结构：Siamese + U-Net
灾前影像
灾后影像
ResNet34
共享权重编码器
U-Net定位头
建筑/背景 二分类
U-Net损毁头
逐层绝对差 -> 5类分级
定位掩膜
损毁掩膜
以变化为判据
灾前/灾后特征取绝对差，对建筑受损/倒塌更敏感
类别加权损失
权重[0.05,1,2,2,2]缓解背景与损毁等级不平衡
训练配置
512x512 · BS=4 · AdamW · cos退火 · 50 epoch
模型规模
参数量~27.6M，适配8GB显存(RTX 4060 Laptop)
孪生网络优势
共享ResNet34编码器对灾前/灾后影像分别提取多尺度特征
损失函数
总损失 = 定位交叉熵 + 类别加权损毁交叉熵
ImageNet预训练
编码器使用ImageNet预训练权重，加速收敛、提升泛化

## Slide 6
B
B线方法：ODM三维重建流程
三维重建管线（OpenDroneMap）
多视影像
→
SfM稀疏重建
→
MVS稠密点云
→
网格重建
→
纹理映射
→
DSM/正射影像
重建成果输出
纹理三维模型
~15.4万顶点/24.7万面
稠密点云
带真实地理坐标(UTM投影)
数字表面模型(DSM)
地面分辨率~5 cm
正射影像
道路/植被/车辆/水体清晰可辨
体积估算方法：相对基准面方量法
体积 = Sum max(DSM - 基准高程, 0) x 像元面积
合成验证：1000 m3 -> 1000 m3 OK
示例数据：~5.06万 m3
灾后应用时，将区域圈定到瓦砾堆或垮塌建筑，即可得损毁方量

## Slide 7
A
A线关键结果：损毁识别与量化
各损毁等级F1分数（验证集）
Chart: 
| 完好 | 轻微损毁 | 严重损毁 | 完全损毁
F1 | 0.65 | 0.33 | 0.49 | 0.54
宏平均F1 ~ 0.50-0.51
检出率
~80%
因512下采样导致小型建筑漏检
评估建筑总数
54,862栋
覆盖全部验证集建筑
Cesium可视化
交互式损毁分布图
按损毁等级着色/筛选/对比
逐栋损毁分级统计
损毁等级
数量(栋)
说明
未检出（背景）
10,724栋
模型未检出，漏检
完好
36,679栋
判为无损毁
轻微损毁
2,422栋
中间等级精度有限
严重损毁
2,374栋
中间等级精度有限
完全损毁
2,663栋
相对较好识别

## Slide 8
B
B线关键结果：三维重建与体积估算
三维重建产出
- 纹理三维模型
约15.4万顶点、24.7万面
- 稠密点云
带真实地理坐标（UTM投影）
- DSM（数字表面模型）
地面分辨率约5 cm
- 正射影像
道路、植被、车辆、水体清晰可辨
损毁体积估算
体积 = Sum max(DSM - 基准, 0) x 像元面积
OK 合成验证
10mx20mx5m方块->理论1000m3->计算1000m3，完全精确
OK 示例DSM结果
地面基准~157.8m(5%分位)，高出地物覆盖~9,506 m2
OK 估算体积
~5.06万 m3（本例主要为树冠，灾后场景即损毁方量）
工具
OpenDroneMap (ODM)
Docker方式运行，开源摄影测量
方法
SfM-> MVS -> 网格重建 -> 纹理映射
应用场景
真实震后倾斜影像获取后
可直接迁移本管线
管线已在公开示例数据上完整验证，方法可直接迁移到真实震后影像

## Slide 9
可视化效果展示
Cesium损毁分布图
墨西哥城地震(11,411栋)
按损毁等级着色
支持灾害筛选、预测/真值切换
点击查询建筑属性
正射影像
ODM重建输出
场景地物清晰可辨
道路、植被、车辆、水体
几何结构完整
三维点云
稠密三维点云
真实地理坐标
UTM投影
立体展示建筑与地形
高度分布图
高出基准面的高度分布
暖色=树丛(高)
冷色=道路草地(近地面)
与正射影像吻合
* A线空间化 + B线三维产出，形成识别-量化-空间化-三维精细评估完整链路

## Slide 10
应用价值：恢复建议与决策支持
四级分级恢复响应建议
I级
完全损毁
划定危险区、优先搜救；纳入拆除与重建计划；损毁体积可估算清运工程量
II级
严重损毁
结构安全鉴定，暂停使用；视鉴定结果加固或拆除
III级
轻微损毁
局部修缮与功能性检查，评估后有条件使用
IV级
完好
常规巡检，优先作为安置与物资中转场所
GIS空间化决策支持
空间查询
PostGIS统计各区域损毁建筑数量与面积
聚集识别
识别损毁聚集区，确定处置优先级
工程量测算
结合B线体积估算，测算瓦砾清运与重建工程量
决策原则
先重灾区、后轻灾区的空间化、定量化决策
A线价值
广域2D筛查，分钟级输出大范围建筑逐栋损毁等级，指导应急资源调度
B线价值
重点建筑3D精细评估，提供损毁体积估算，支撑清运与重建工程量预算

## Slide 11
局限性与改进方向
当前局限性
A线：小型建筑漏检
512下采样导致检出率约80%，相邻建筑并栋，单栋面积偏大
A线：中间等级精度有限
轻微/严重等中间损毁等级F1仅为0.33~0.49
B线：真实数据依赖
当前在公开示例数据上验证，真实灾后倾斜影像的获取是工程化前提
改进方向
A线精度提升
采用1024全分辨率或影像切片
引入实例分割切分粘连建筑
中间等级增强类别权重/Focal Loss
B线真实场景扩展
取得真实震后无人机影像
做灾前/灾后DSM差分
精确量化建筑垮塌与瓦砾体积
端到端系统集成
A线广域筛查 + B线精细评估
在统一GIS中联动
形成端到端灾后损失评估系统
实施路径
1024分辨率重训练 -> 真实震后影像获取 ->
A/B线联动 -> 端到端灾后评估系统

## Slide 12
总结与展望
A线损毁识别
孪生变化检测网络实现逐栋四级损毁分级
宏平均F1约0.50，评估54,862栋建筑
GIS空间化
地理配准+PostGIS+Cesium
形成交互式损毁分布图
B线三维重建
ODM完成完整三维重建管线
纹理模型/点云/DSM/正射影像
体积估算
相对基准面方量法精确估算损毁体积
合成验证100%精确，示例~5.06万m3
恢复建议
四级分级响应体系
空间化、定量化重建决策支持
识别-量化-空间化-三维精细评估-决策建议
完整灾后损失自动评估链路已打通
感谢聆听 · 敬请指导
项目16：灾后重建 · 模块4 | 二〇二六年六月